WÓJT GMINY GŁUCHÓW

Jednostka projektowa:

Opracowanie: 	mgr inż. arch. Ewa Murawska

Uprawniona do projektowania 
w planowaniu przestrzennym 
upr. MGPiB nr 1259/92

Głuchów, 2021 r.

SPIS TREŚCI:

INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY	1

INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ O JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI	2

ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTEN-CJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU	3

ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE OBJĘTYM PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIEM	5

ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLE-GAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY	6

ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ,  W TYM ODDZIAŁYWAŃ BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WTÓRNYCH, SKUMULOWANYCH, KRÓTKOTERMINOWYCH, ŚREDNIOTERMINOWYCH  I DŁUGOTERMINOWYCH, STAŁYCH, CHWILOWYCH ORAZ POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH NA ŚRODOWISKO.	7

Różnorodność biologiczna, fauna i flora	7

Oddziaływanie na ludzi	7

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne	8

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne	8

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby	8

Oddziaływanie na krajobraz	8

Wpływ na zabytki	8

ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTCH W PRO-JEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH	9

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ REALIZOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIOWŚCI JEJ PRZEPROWADZENIA	9

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	10

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza prognoza dotyczy obszaru objętego zmianą planu miejscowego określoną uchwałą nr XX/129/2020 Rady Gminy Głuchów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przy-stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębów wsi Głuchów i Miłochniewice.

Celem Prognozy, opracowywanej dla potrzeb projektu zmiany planu, jest identyfikacja 
i ocena skutków oddziaływań na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, a także poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych zabezpieczających środo-wisko i przeciwdziałających negatywnemu oddziaływaniu na nie.

Podstawę prawną do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu stanowią:

stanowią:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1396, ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293, ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze opracowanie podlega procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegółowy zakres prognozy został uzgodniony z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi pismem WOOŚ.411.155. 2020. AJa z dnia 17 czerwca 2020 r.,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pismem PSSE.ZNS.470.8 Rp.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Opracowanie obejmuje fragment obrębu wsi Głuchów w gminie Głuchów, określony na Rysunku  Prognozy, stanowiącym załączniku graficznym nr 1 do tekstu prognozy.

# INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzona została zgodnie z ustaleniami zakresu 
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko określonymi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sani-tarnym w Skierniewicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.

Prognoza została opracowana na podstawie analizy ustaleń projektu zmiany planu oraz inwentaryzacji urbanistycznej w terenie. Wiązało się to z rozpoznaniem stanu istniejącego, predyspozycji środowiska do zmian zagospodarowania oraz wrażliwości i odporności po-szczególnych elementów środowiska na wpływ działalności człowieka. Powyższe działania pozwoliły na rozpoznanie potencjalnych problemów związanych z ochroną środowiska.

W części graficznej niniejszego opracowania, wykonanej w skali zgodnej ze skalą użytą na rysunku bprojektu zmiany planu, zilustrowano odniesienia przestrzenne związane ze zmianami zagospodarowania przestrzennego ustalonymi w projekcie planu.

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano inne dokumenty i materiały studialne, m.in.:

- Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gm. Głuchów wraz z jego zmianami;

- Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla przedmiotowego obszaru;

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów – zmiana uchwalona uchwałą nr XII/64/2015 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 grudnia 2015 r.;

- Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów – wykonane przez firmę URBANPROJEKT – 2003 r. wraz z aktualizacją z 2013 r.;

- Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku – WIOŚ, Łódź 2018 r.

# INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ O JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

Zapisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie stanowią gwarancji odzwierciedlenia sposobu zagospodarowania w rzeczywistości. Stanowią jednak zespół zasad oraz parametrów i wskaźników, w oparciu o które powinno odbywać się zagos-podarowanie i zabudowa danego terenu.

Projekt składa się z czterech rozdziałów obejmujących przepisy: ustalenia ogólne, ustalenia szczegółowe dotyczące terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz przepisy końcowe.

W przepisach ogólnych zawarto:

- Informacje o granicach obszaru objętego zmianą planu oraz załącznikach do uchwały stanowiącej tekst zmiany planu;

- Słowniczek planu zawierający określenie użytych w planie pojęć i terminów;

- Cel regulacji planistycznej;

- Określenie zakresu merytorycznego zmiany planu, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym;

- Zakres stosowania i rodzaje oznaczeń zawartych na rysunku zmiany planu, który wykonano na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:1000 (załącznik nr 1 do uchwały stanowiącej treść zmiany planu).

W rozdziale drugim zawarto ustalenia ogólne dotyczące:

- przeznaczenia (funkcji) poszczególnych terenów w obszarze objętym zmianą planu;

- zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

- zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz infrastruk-tury technicznej;

- sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

W ustaleniach szczegółowych dotyczących terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określono:

- przeznaczenie podstawowe;

- sposób dostępu do drogi publicznej poprzez określenie dojazdu;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, krajobrazu, w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, gabaryty oraz formy architektoniczne obiektów, linie zabudowy i wskaźniki intensywności zabudowy.

Załącznikiem graficznym do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek zmiany planu wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, obejmujący obszar objęty zmianą planu, stanowiący przyległe do siebie fragmenty obrębów wsi Głuchów i Miłochniewice, wymienione w uchwale o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego. Rysunek przedstawia granice obszaru objętego zmianą planu, linie rozgra-niczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, odległości w zagospodarowaniu terenu, symbole przeznaczenia terenów, zasięg oddziaływania istniejącej linii elektroenergetycznej SN, charakterystyczne odległości w zagospodarowaniu terenu. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.

Celem zmiany planu jest gwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego, którego przesłanki mają podłoże ekonomiczne i społeczne. Cele ekonomiczne wiążą się z racjonalnym gospodarowaniem przestrzeni i efektywnego wykorzystania gruntów. Cele społeczne to przede wszystkim podniesienie jakości życia i pracy oraz warunków bytowych oraz uzyskanie har-monii w zagospodarowaniu przestrzeni zarówno w obszarze objętym zmianą planu, jak i w terenach przyległych.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodna jest z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów. Kwestia zgodności przewidywanych rozwiązań planistycznych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów, stanowiącego podstawowy do-kument przesądzający o polityce przestrzennego samorządu lokalnego była analizowana na eta-pie podejmowania uchwały o przystąpieniu do zmiany planu.

# ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTEN-CJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Gmina Głuchów, zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym, leży w obrębie krainy geograficznej wzniesień południowo-mazowieckich, na granicy dwóch mezoregionów: Wy-soczyzny Rawskiej w części wschodniej oraz Wzniesień Łódzkich w części centralnej i za-chodniej. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona i charakteryzuje się znacznym zróżnico-waniem jedynie w obszarze dolin rzecznych.

Cała Gmina leży w obrębie zlewni II rzędu rzeki Bzury, oraz w zlewniach III rzędu rzeki Łupii (przepływająca w północnej części gminy wraz ze swoimi dopływami) i rzeki Rawki (w wschodniej oraz południowej części gminy), wododział między tymi rzekami przebiega na południe od wsi Głuchów i Skoczykłody. Obszar objęty zmianą planu położony są w zlewni rzeki Łupii. Obszar objęty zmianą planu położony jest w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach JCW podziemnych oznaczonym symbolem PLGW 200063 i JCW powierzchniowych RW 2000192725899. Stan JCW podziemnych i powierzchniowych ocenia się jako dobry pod względem stanu chemicznego oraz ilościowego.

Gmina Głuchów położona jest na obszarze Południowomazowieckiego regionu hydro-geologicznego. Występują tu użytkowe poziomy wodonośne w utworach jury, trzeciorzędu 
i czwartorzędu. Wschodnia część obszaru gminy znajduje się w obrębie wydzielonego głównego zbiornika wód podziemnych - GZWP 404 (ONO) – zbiornik Koluszki–Tomaszów, z tego względu ta część gminy objęta jest prawną ochroną wód podziemnych. Występują tu wody o charakterze szczelinowo-krasowym związane z utworami jury górnej (J3). Powierz-chnia zbiornika wynosi 1109 km2, a jego zasoby dyspozycyjne szacuje się na poziomie 350 tys. m3 /d. Średni moduł zasobów odnawialnych wynosi 360 m3/d·km2. Zbiornik ten charakteryzuje się zatem dużą zasobnością i małą podatnością na zanieczyszczenie wód pierwszego poziomu użytkowego. Obszar objęty zmianą planu położony są poza ww. GZWP.

W obrębie gminy dominują grunty nośne na podłożu gliny zwałowej i piasków, które tworzą dobre warunki dla posadowienia standardowych budowli. Grunty o niekorzystnych warunkach, związanych z występowaniem płytko usadowionego zwierciadła wód gruntowych, występują głównie w dnach dolin rzecznych i obniżeń bezodpływowych. Niekorzystne warunki występują też na obszarach o dużych wartościach nachylenia terenu i płytkim zwierciadłem wód gruntowych, istnieje tam bowiem zagrożenie występowania procesów osuwiskowych. W obszarze objętym zmianą planu przeważają grunty nośne. W granicach gminy nie występują udokumentowane złoża kopalin.

Gmina Głuchów zasobna jest w gleby dobrej jakości, znajdujące się w III i IV klasie bo-nitacyjnej, które stanowią 63,2 % użytków rolnych. Są to kompleksy gleb pseudobielicowych lub brunatnych właściwych. Przeważają tam kompleksy rolniczej przydatności żytnie bardzo dobre i dobre wytworzone na piaskach gliniastych i pyłach.

Dominującym pokryciem terenu w granicach obszaru objętego zmianą planu są grunty rolne niebudowane: RIVa, RIVb, RV i RVI, w pozostałej części – fragment istniejącej drogi dojazdowej. W obrębie obszaru objętego zmianą planu nie występują grunty leśne.

Świat zwierzęcy reprezentuje głównie fauna zamieszkująca agrocenozy i tereny zurba-nizowane. W obszarze objętym zmianą planu przeważają zbiorowiska roślinności synantro-pijnej.

Projekt planu określa przeznaczenie poszczególnych terenów w obszarze objętym zmianą planu na:

1.	Tereny produkcyjno- usługowe nieuciążliwe w rozumieniu zmiany planu oraz o od-działywaniu ograniczonym do granic terenu, do którego podmiot prowadzący działalność gospodarczą na tym terenie posiada tytuł prawny (oznaczone symbolem "PU") – przeznaczone do zachowania istniejących obiektów (jednak z zakazem zabudowy budynkami) oraz – zagospodarowania terenu na cele produkcyjno-usługowe wraz z instala-cjami, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej, dojazdami i drogami wewnętrznymi, dojściami pieszymi, miejscami postoju pojazdów, zielenią izolacyjną oraz innymi obiektami czynnej ochrony przed uciążliwościami.

2. 	Tereny rolne (oznaczone symbolem „R”) – przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne w rozumieniu przepisów odrębnych, w szczególności – tereny upraw polowych i plantacji, dojazdy do gruntów rolnych i leśnych, tereny pod budowlami rolniczymi nie stanowiącymi zabudowy, tereny pod urządzeniami melioracji wodnych i przeciw-powodziowych oraz przeciw-pożarowych, tereny zrekultywowane dla potrzeb upraw polowych, w tym tereny zadrzewień. W terenach tych dopuszcza się przed-sięwzięcia w postaci instalacji, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

3. 	Tereny komunikacji kołowej (oznaczone symbolem „KDD”) – przeznaczone do realizacji drogi/ulicy publicznej (gminnej) klasy D w obrębie pasa terenu zawartego w liniach rozgraniczających drogi/ulicy wraz z niezbędnymi obiektami, instalacjami i urzą-dzeniami oraz budowlami inżynierskimi związanymi z komunikacją, miejscami postojo-wymi pojazdów oraz zielenią towarzyszącą.

W celu minimalizacji potencjalnych zagrożeń dla jakości środowiska i zdrowia ludzi, projekt zmiany planu ustala:

- w zakresie ochrony powietrza:

- nie przewiduje się realizacji urządzeń zaopatrzenia w ciepło; przewiduje się wyraźne rozgraniczenie terenów pod komunikację (droga dojazdowa), od terenów wyłączonych z zabudowy;

- w zakresie ochrony wód:

- zaopatrzenie w wodę – z wodociągu komunalnego po jego rozbudowie;

- odprowadzenie ścieków bytowych ( o ile takie powstaną w obszarze objętym zmianą planu) – docelowo – do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczysz-czalni ścieków, tymczasowo, tj. do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnych – do szczel-nych zbiorników do gromadzenia ścieków z okresowym wywozem do oczyszczalni ście-ków zaopatrzonej w punkt zlewny ścieków dowożonych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z obiektów budowlanych i powierzchni utwardzonych – na tereny biologicznie czynne zieleni towarzyszącej, w sposób zgodny z przepisami odrębnymi dotyczącymi wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do środowiska, przy zachowaniu wymogu ochrony terenów sąsiednich przed zalewaniem oraz ochrony gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem;

- w zakresie ochrony zdrowia ludzi, w tym ochrony przed hałasem:

- dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich terenach objętych zmianą planu, przy zachowaniu innych ustaleń planu i przepisów odrębnych;

- określenie zasięgu oddziaływania istniejącej linii elektroenergetycznej SN napo-wietrznej;

- obszar objęty zmianą planu nie podlega ochronie akustycznej;

- w zakresie ochrony powierzchni ziemi, krajobrazu i przyrody:

- unieszkodliwianie odpadów komunalnych – w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, w tym stosownymi przepisami gminnymi dotyczącymi zachowania porządku i czystości w gminie; ustala się obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycyjne w urządzenia do selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – zgodnie z przepisami odrębnymi.

Plan zagospodarowania przestrzennego, nie daje pewności odnośnie tego, czy jego zapisy będą obrazem rzeczywistego zagospodarowania terenu, co uniemożliwia precyzyjne określenie zmian jakie mogą zajść w środowisku. Można jednak określić, że w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, obszar objęty zmianą planu zachowa dotychczasowe funkcje jako tereny rolne i urbanizujące się położone na zapleczu istniejącej zabudowy produkcyjno- usługowej.

# ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE OBJĘTYM PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIEM

Zgodnie z treścią opracowania ekofizjograficznego dla gminy Głuchów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tereny objęte zmianą planu, można przedstawić w postaci tabelarycznej:

| Obręb | Ustalenia zmiany planu | Opis stanu istniejącego |
| --- | --- | --- |
| Głuchów | 1. PU fragment zachodni 3. KDD fragment zachodni | Tereny we wschodniej części obrębu wsi Głuchów, na zapleczu istniejącej firmy Istra sp.j. PHU. Kacprzyk oraz – na przedłużeniu istniejącej drogi dojazdowej Tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo oraz nie-użytki. Tereny nie podlegają ochronie prawnej z uwagi na walory i za-soby przyrodnicze oraz kulturowe. |
| Miłochniewice | 2.R 3. KDD fragment wschodni | Teren użytkowany rolniczo (uprawy) położony w zachodniej części obrębu Miłochniewice oraz – na przedłużeniu istniejącej drogi dojazdowej Tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo oraz fragment przyległy do istniejącej drogi dojazdowej. Tereny nie podlegają ochronie prawnej z uwagi na walory i za-soby przyrodnicze oraz kulturowe. |

# ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLE-GAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

Obszar objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na przedłużeniu istniejącej drogi publicznej dojazdowej, zapewniającej dostęp do terenów usługowych i produkcyjno-usługowych. Obszary nie podlegają ochronie jako Obszar Chro-nionego Krajobrazu Górnej Rawki.

W granicach gminy Głuchów nie występują żadne z obszarów Natura 2000. Najbliżej granic gminy, zgodnie z wykazem obszarów Natura 2000, umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, znajdują się obszary:

- Dolina Rawki (PLH 100015) o powierzchni 2 525,4 ha, znajdujący się około 15 km na wschód i północny-wschód,

- Polany Puszczy Bolimowskiej (PLH 100028) o powierzchni 132,2 ha, oddalony od obszaru opracowania o około 30 km na północ,

- Pradolina Warszawsko-Berlińska (PLB 100001) o powierzchni 23 412,4 ha, położony około 38 km na północ.

Gmina Głuchów nie posiada predyspozycji do pełnienia roli biocentrum. W obszarach objętych zmianą planu nie występują tereny źródliskowe.

Z uwagi na duże odległości pomiędzy gminą Głuchów, w tym terenów objętych zmianą planu, a elementami systemu Natura 2000, nie przewiduje się wpływu zmiany postanowień zawartych w projektowanym dokumencie na funkcjonowanie tych obszarów.

# ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ, 
W TYM ODDZIAŁYWAŃ BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WTÓRNYCH, SKUMULOWANYCH, KRÓTKOTERMINOWYCH, ŚREDNIOTERMINOWYCH 
I DŁUGOTERMINOWYCH, STAŁYCH, CHWILOWYCH ORAZ POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH NA ŚRODOWISKO.

Realizacja różnorodnych inwestycji powoduje zmiany w zagospodarowaniu prze-strzennym, a tym samym w środowisku i krajobrazie. Zmiana ustaleń obowiązującego planu przestrzennego prowadzić będzie do przekształcenia dotychczasowego użytkowania terenów. Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w oparciu o zapisy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowano odniesienie zmian w przestrzeni, zobrazowane na Rysunku Prognozy.

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza się zabudowy budynkami, gdyż przewiduje się jedynie niewielkie powiększenie terenu produkcyjno-usługowego, pozwalające na bezkolizyjne użytkowanie istniejącej zabudowy w terenie sąsiadującym a także – realizację pasa drogi dojazdowej gminnej, z uwzględnieniem dopuszczonej przez studium korekty jej przebiegu wynikającej z uwarunko-wań stanu własnościowego gruntów. Stąd nie ustalono w zmianie planu parametrów i wskaźników zabudowy. Natomiast dla terenów PU i R ustalono minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, tj. dla PU minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30 %, a dla terenu R – minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 50 %.

Uwzględniając ustalenia projektu zmiany planu, można przewidywać oddziaływanie na środowisko, które będzie ujawniało się w postaci wpływu na poszczególne elementy środo-wiska i ich wzajemne powiązania w krajobrazie.

Poniżej przedstawiono analizę i ocenę prze-widywanego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, krajobraz i zabytki:

## Różnorodność biologiczna, fauna i flora

W wyniku realizacji zapisów projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie powinno dojść do negatywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną na tym terenach, z uwagi na obecne zainwestowanie oraz synantropijny charakter zbiorowisk roślinnych i ubogą faunę.

## Oddziaływanie na ludzi

W obrębie obszaru objętego zmianą planu oraz w jego otoczeniu nie przewiduje się negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, z uwagi na wyraźny wymóg zawarty w ustaleniach zmiany planu przedsięwzięć nieuciążliwych a także warunku, aby ewentualna uciążliwość(w przypadku infrastruktury) ograniczana była do granic terenu, do którego podmiot realizujący obiekt lub przedsięwzięcie a następnie je użytkujący posiada tytuł prawny. Przez fragment terenu rolnego objętego zmianą planu przebiega istniejąca linia elektroenergetyczna SN, oznaczona informacyjnie na rysunku planu wraz z zasięgiem oddziaływania. Pod ww. linią elektroenergetyczną oraz w odległości do 4,5 m. od skrajnego przewodu należy zachować przepisy odrębne dot. bezpieczeństwa i higieny pracy w sąsiedztwie sieci, urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej, w tym elektroenergetycznych.

Zapisy projektu zmiany planu wskazują, iż w obszarze nią objętym nie będą realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem sieci i urządzeń in-frastruktury technicznej i ustalonej planem komunikacji (fragment drogi dojazdowej).

## Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

W obrębie analizowanego obszaru nie występują wody powierzchniowe w postaci naturalnych cieków, ani ujęcia wód podziemnych. Wschodnia część obszaru gminy Głuchów znajduje się w obrębie chronionego głównego zbiornika wód podziemnych GZWP (zbiornik Koluszki–Tomaszów), jednak obszary objęte zmianą planu nie są położone w GZWP.

Nie mniej należy prowadzić systematyczny monitoring jakości wód podziemnych.

Potencjalne zanieczyszczenia wód podziemnych, w skutek przedostania się zanie-czyszczeń do środowiska wodno-gruntowego, mogą stanowić niedrożności rowów odwadnia-jących w terenach komunikacji, jednak ustalony zmianą planu pas drogowy zapewnia możli-wość realizacji urządzeń odwadniająco-odparowujących, nie powodujących migracji zanieszyszczeń.

## Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

Na skutek realizacji zapisów projektu planu, nie powinno dochodzić do negatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne, przy zachowaniu wymogu ograniczenia oddziały-wania do terenu, do którego podmiot prowadzący przedsięwzięcie posiada tytuł prawny. W ob-szarze objętym zmianą planu nie przewiduje się zabudowy wymagającej urządzeń grzewczych.

## Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby

Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na powierzchnię ziemi i glebę z uwagi na to, iż zmiana planu nie dopuszcza zabudowy, a realizacja terenów komunikacji sanowi jedynie kontynuację istniejącej drogi dojazdowej. Ewentualne oddziaływania będą zachodzić na etapie i w miejscu realizacji inwestycji w okresie wzmożonych prac ziemnych (uzbrojenie techniczne terenu, rozbudowa i przebudowa istniejących dróg). Nie przewiduje się zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, ani gruntów rolnych trwałych użytków zielonych i gleb chronionych przed zmianą przeznaczenie na cele nierolnicze.

## Oddziaływanie na krajobraz

Tereny objęte zmianą planu  nie są przewidziane do zabudowy stąd nie należy spo-dziewać przeobrażenia krajobrazu. Wyjątkiem będzie utwardzenie terenu i urządzenia pasa drogowego w planowanych terenach komunikacji 3. KDD.

## Wpływ na zabytki

Obszar objęty zmianą planu nie podlega ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pismem z dnia znak: WUOZ-PP.5150.254.2020.AJ 1 lipca 2020 r. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, odpowiadając na zawiadomienie w sprawie przystąpienia do sporzą-dzenia przedmiotowej zmiany planu, nie zgłosił uwagi i wniosków do zmiany planu.

Realizacja inwestycji na analizowanych obszarach będzie rodzić różnorodne skutki dla poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego (powierzchnię ziemi, kopaliny, gleby, wody powierzchniowe i podziemne, klimat i jakość powietrza, faunę i florę).

Skutki postanowień planu można podzielić na dane kategorie:

- trwałość występowania – krótkotrwałe (k), długotrwałe (d)

- odwracalność zjawisk – odwracalne (o), nieodwracalne (n)

- zasięg przestrzennego oddziaływania – lokalne (l), ponadlokalne (p), regionalne (r)

- brak zjawiska – N

W analizie wpływu skutków realizacji planu na poszczególne komponenty środowiska, przyjęto, iż podczas realizacji konkretnych przedsięwzięć, oraz w trakcie ich użytkowania, jak również użytkowania terenu stosowano się do zasad ochrony przyrody zgodnie z przepisami odrębnymi. Wyniki analizy przedstawiono w postaci tabeli:

| Komponenty środowiska przyrodniczego |
| --- |
| Powierzchnia ziemi, kopaliny, gleby | Wody powierzchniowe i podziemne | Klimat i jakość powietrza | Fauna i flora |
| Działanie oddziaływujące na środowisko | Skutki | Działanie oddziaływujące na środowisko | Skutki | Działanie oddziaływujące na środowisko | Skutki | Działanie oddziaływujące na środowisko | Skutki |
| Likwidacja pokrywy glebowej(z wyłączę-niem terenów R) | d n l | Przekształcenia stosunków wodnych | d n l | Emisja zanieczysz-czeń ze źródeł niskich | N | Ubytek powierzchni biologicznie czynnych | d n l |
| Intensyfikacja pro-cesów erozyjnych i denudacyjnych | d n l | Spływ zanieczysz-czeń do wód po-wierzchniowych i urządzeń melio-racyjnych (rowów) | d o l | Modyfikacja warunków pogodowych | N | Likwidacja roślin-ności w terenach komunikacji | d n l |
|  |  |  |  | Hałas | d l n |  |  |

# ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTCH W PRO-JEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

Nie wskazuje się na potrzebę rozwiązań alternatywnych poza określonymi w projekcie zmiany planu, z uwagi na konieczność zachowania zgodności z zapisami studium uwarun-kowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów oraz odrębnymi przepisami. Ustalenia zmiany planu dostosowane zostały do uwarunkowań środowiskowych określonych w opracowaniu ekofizjograficznym, zarówno pod względem rozmieszczenia prze-strzennego poszczególnych funkcji, jak i zastosowanych wskaźników urbanistycznych. Nie przewiduje się realizacji inwestycji mogących wywoływać uciążliwości w środowisku.

Zmiany jakie mogą zajść w zagospodarowaniu przestrzennym, które wpływają na po-szczególne komponenty środowiska w większości mają charakter długotrwały, nieodwracalny, jednak o zasięgu lokalnym. Proponowane rozwiązania planistyczne nie określają wszystkich możliwych oddziaływań na środowisko, ale wskazują na sposoby ograniczania lub przeciw-działania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

# PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ REALIZOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIOWŚCI JEJ PRZEPROWADZENIA

Wskazane jest stosowanie analizy skutków realizacji postanowień projektowanego doku-mentu w ramach analiz i ocen przewidzianych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 32 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.), który mówi „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1−3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego”.

Zgodnie z Prawem Wodnym Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej składa Ministrowi Środowiska, nie później niż do dnia 15 maja coroczne sprawozdanie z postępu prac nad Planem, udziela informacji w tym zakresie, a także przedstawia własne wnioski w sprawach dotyczących kształtowania polityki państwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi. Przewiduje się w ramach działań KZGW cyklicznie wykonywanie badania stanu i potencjału wód (w tym dla JCWPp i JCWP w granicach zlewni rzeki Łupii), co jest źródłem informacji potrzebnych do oceny skuteczności działań przyjętych w Planie Gospodarowania Wodami dla JCWPp i JCWP. W przypadku stwierdzenia zagrożenia celów środowiskowych, konieczne będzie przeanalizowanie przyczyn powstania tego zagrożenia i ewentualne uzupeł-nienie Planu Gospodarowania Wodami o dodatkowe działania a także wsparcie gminy w jej działaniach prośrodowiskowych.

# STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono do projektu zmiany planu zagos-podarowania przestrzennego, do którego przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy Głuchów nr XX/129/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębów wsi Głuchów i Miłochniewice. Celem zmiany planu jest określenie lokalnych sposobów zagospodarowania przestrzeni, w tym dla potrzeb realizacji drogi publicznej, stanowiącej kontynuację istniejącej drogi dojazdowej.

Celem sporządzenia Prognozy jest sprawdzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod względem poszanowania zagadnień zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, ocena potencjalnych skutków środowiskowych w wyniku realizacji zapisów planu, a także przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań.

W opracowaniu opisano zmiany jakie mogą nastąpić w poszczególnych komponentach środowiska, w większości będą one miały charakter lokalny ale trwały, co związane jest z budową oraz rozbudową obiektów budowlanych w obrębie obszaru objętego zmianą. Planowane prze-znaczenie terenu nie wpłynie znacząco niekorzystnie na stan środowiska i krajobraz w terenach sąsiednich w stosunku do stanu istniejącego. Ustalenia zmiany planu stanowią, iż nie będą realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dopu-szczonych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej  oraz komunikacji.

Nie przewiduje się wpływu na obszary Natura 2000, ze względu na brak występowania tego typu obszarów w obrębie gminy Głuchów, jak i w bliskim otoczeniu. Wpływ na inne obszary chronione według ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody również nie będzie znaczący przy założeniu, iż przestrzegane będą zasady ochrony przyrody regulowane prze-pisami odrębnymi oraz ustalenia zmiany planu odnoszące się do środowiska, krajobrazu oraz zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Realizacja ustaleń zmiany planu nie spowodują także oddziaływania transgranicznego.

Przewiduje się monitoring przekształcenia obszaru w wyniku realizacji zmiany planu w ramach analiz i ocen przewidzianych w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Planu Gospodarowania Wodami – realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne.

CZĘŚĆ KARTOGRAFICZNA – Rysunek Prognozy w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do tekstu prognozy.

# Text boxes

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHÓW

ZMIANA PLANU

dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębów wsi

GŁUCHÓW  I  MIŁOCHNIEWICE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

tel./fax. (46) 834-81-23, kom. 607-570-039

e-mail: zibimur@op.pl

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO HANDLOWO USŁUGOWE

96-100 SKIERNIEWICE, ul. Prądzyńskiego 13

“MUR”  Zbigniew Murawski